## Slide 1: THE FACO (대중교통 실시간 대기인원 판별 서비스)
공 학 설 계
과 목 명 | 공학설계
담당교수 | 최 상 원 교수님
분반 | 1710(목)
팀 장 | 201512276 김우진 (전자공학과)
팀 원 | 201612310 이채민 (전자공학과)
제 출 일 | 2020/10/29

## Slide 2
과목 목표 및 내용 (1/2)
목표, 내용 및 범위 (구체적으로 기술; 기술의 차별성 명시)
목표 | 내용 및 범위
실시간 대기인원 판별 시스템, 하드웨어 구성 | · 카메라 모듈, 객체를 인식 연산을 진행할 컴퓨터(라즈베리파이)를 이용하여, 객체 연산을 진행 할 수 있도록 준비한다. · 객체인식 알고리즘을 현재의 대중적으로 사용하는 알고리즘보다, 더 빠르고, 더 연산량을 줄임으로서, 프로젝트의 실시간 처리가 가능하도록 준비한다.
실시간 대기인원 데이터 베이스 서버 구축, 공공 API를 이용한 실시간 버스 정보 | · 공공 API를 이용하여, 실시간 교통정보의 처리를 진행한다. · 현 버스의 위치, 해당 버스의 잔여석, 해당버스의 노선 정보를 시각화 하여, 접근성을 발전시킨다. · 이러한 공공 API를 다루면서, 현재 대중적으로 사용되는 대중교통 안내 서비스와 비교하였을 때, 더 접근성이 용이한 방향으로 발전을 꾀한다. (이용자의 시각적 접근성이나, 이용자가 원하는 정보의 안내의 편리함을 중점적으로 발전시킨다.)
사용자들이 이용 할 수 있는 앱 | · 공공 API를 통해 받아온, 실시간 버스 정보와, 해당 아이디어를 통해 알아낸, 실시간 버스정류장에서의 특정버스를 탑승하기위한 대기인원을 판단 정보를 통해, 현재의 대중교통 탑승 안내 서비스보다, 더 정확한 정보를 전달한다. · 또한, 이러한 실시간 정보를 전달하면서, 대기인원이 많은 지역에 접근을 최소화하는 방향으로, 안내를 진행하면서, 질병관리청에서 내린 지침인 사회적 거리두기의 실천의 진행을 용이하게 하도록 돕는 시스템을 구축한다.

## Slide 3
과목 목표 및 내용 (2/2)
최종 결과물 개념도 (하나의 그림으로 표현)
VIDEO EDIT
Video.mp4
Real time Camera
Server(for DB)
User App

## Slide 4
과목 목표 및 내용 (2-1/2)
예상 성과물 (구체적으로 기술)
실시간 대기인원 판단을 진행할 하드웨어 :
라즈베리파이 또는 젯슨나노를 이용하여, 실시간으로 받아온, 영상을 처리하여, 현재 특정 광역버스를 탑승하기위해 대기중인 인원을 판별, 위 인원을 파악한다. 다음, 이렇게 구한 인원들을 클라우드 서버에 전송 함으로서, 데이터 베이스를 구축한다.

## Slide 5
과목 목표 및 내용 (2-2/2)
예상 성과물 (구체적으로 기술)
클라우드 서버 구축 :
실시간으로 확인될 각 정류장의 특정 광역버스를 기다리는 인원들을 판별하여, 이를 정리할 수가 있도록 데이터 베이스를 만든다.
특히나 이때, 개발하는 데이터 베이스의 경우, 1. 실시간으로 사용자에게 전달한 데이터 정보들과, 2. 시간을 기준으로 각 정류장에서 보내주는 모든 데이터를 정리할 데이터 베이스 이렇게 두 개의 데이터 저장공간을 구축하여, 1) 하나는 실시간을 사용자에게 정보를 전달 함으로서 더 정확하고, 더 빠른 경로를 안내할 수가 있도록 돕는 역할을 진행하고, 2) 시간을 기준으로 모든 데이터를 저장한 공간에서는 이러한 데이터를 축적하여, 빅데이터화를 해, 결국 실시간으로 파악하지 않더라도, 어느정도 대기인원의 평균을 알아 봄으로서, 대기인원 파악의 발전을 준비할 수가 있다.

## Slide 6
과목 목표 및 내용 (2-2/2)
예상 성과물 (구체적으로 기술)
클라우드 서버 구축 :
데이터 베이스의 정보들을 앱 쪽으로 전달 해주기 위해서 Rest api 를 이용한 HTTP 프로토콜 통신을 이용해서 데이터 베이스의 정보를 앱 쪽으로 전달해주는 API Gateway 를 구축한다.
이 때, API Gateway 를 동작 시키기 위해서 Lambda 함수를 구축한다.
AWS API Gateway : 앱 쪽에서 데이터를 받기 위해서 HTTP 프로토콜을 이용해서 통신할 수 있게 하는 서비스이다.
AWS Lambda : API Gateway 를 동작시켜 주기 위한 일종의 함수를 구축한다. 통신하는 소스코드를 작성하여서 저장하면 앱 쪽에서 데이터를 불러올 때 Lambda 에 구축해 놓은 함수가 동작해서 데이터를 불러올 수 있게 된다.

## Slide 7
과목 목표 및 내용 (2-3/2)
예상 성과물 (구체적으로 기술)
사용자가 이용할 APP 구축 :
사용자의 접근성을 활성화 시키기 위하여 안드로이드 APP의 개발을 진행한다. 이때, 각 실시간 노선의 확인을 위해 APP 의 UI분야를 집중하면서 APP을 개발한다. 동시에 이용자의 사용 편리성을 위해 이용의 안내 설명을 제공 함으로서 이용자의 편리성 증대를 통한 위 프로젝트가 실제 효과를 나타낼 수 있도록 진행한다. 이용자의 사용 편리성을 위한 안내 설명 등은 버스정보에 대한 공공데이터를 가져와서 이를 UI로 나타낸다.
*핵심 포인트
다른 버스 앱들과는 다르게 APP UI 쪽에 현재 버스 정류장의 대기인원과 버스의 실시간 정보를 함께 어우러져 볼 수 있게 함으로써 사용자가 광역버스를 바로 탈 수 없어서 많은 시간을 기다리는 경우 다른 노선을 제공해서 더 빠르게 도착할 수 있도록 제공한다.

## Slide 8
기존 연구 Survey 정리
현 시간까지, 본 팀에서 진행하고 있는 공학설계 주제와 유사한 기존 연구 (국내외 논문 위주) survey한 것과 기존 연구의 핵심 아이디어 정리
기존 연구명 | 핵심 아이디어

## Slide 9
참여 연구원 현황
성명 | 구성원 | 담당 역할 (구체적으로 기술) | 구성원 별 (예상) 성과물
김우진 | 팀장 | · 대기인원을 판단과, 그 데이터 전송을 위한, 하드웨어을 제작한다. · 대기인원을 판단할 때 이용하는 알고리즘을 제작한다. · 제작한 하드웨어로 얻은 데이터를 클라우드 서버에 전송하기위한 iot 채널을 제작 이를 운용한다. · APP 개발 함으로서 이용자들에게 실시간 버스정보에 대한 더 나은 경로 판단을 제시한다. 동시에 UI 디자인을 정리 함으로서, 이용자들의 접근성과, 사용의 편리함을 증대 시킨다. | 실시간으로 대기인원을 판단할 하드웨어 (카메라 모듈, 라즈베리파이 또는 젯슨나노) , Android APP AWS IOT
이채민 | 팀원 | · 실시간 대기인원의 데이터를 제공하고, APP으로 전달하기위한, 서버를 제작한다. · 공공 API를 이용한, 실시간 버스현황 자료전달을 진행하고, 이를 APP으로 시각화하는 UI 제작을 제작한다. · 받은 공공 API와 서버를 통해 구축한 데이터 베이스의 자료를 바탕으로, 예상 버스 탑승시간을 연산하고, 더 나아가, 더 나은 경로 예측을 진행 할수 있도록 돕는다. | Android APP AWS Lambda AWS API Gateway AWS DynamoDB

## Slide 10
(현재 기준) 주요 연구 결과 및 성과물 (1/3)

## Slide 11
(현재 기준) 주요 연구 결과 및 성과물 (2/3)
Server 부분
대기인원에 대한 데이터를 저장하고 불러오기 위한 서버 구축

## Slide 12
(현재 기준) 주요 연구 결과 및 성과물 (3/3)
1. 공공 데이터포털에서 받아온 버스의 실시간 정보에 대한 UI 구현
2. 데이터베이스에서 받아온 대기인원 정보 UI 구현
APP 부분

## Slide 13
Main 기술 이슈 (최종보고때까지 해결해야 할 main point 기술)
객체 인식 기술에 대한 발전
현재의 경우, 라즈베리파이에서 영상에 대한 객체인식 기술에 대한
클라우드 서버에서 만들어지는 데이터 베이스를 이용한 기술개발
클라우드 서버 두가지 방식으로 데이터를 구축하도록 하였다.
하나는, 실시간으로 현재의 각 정류장에서 측정되는 데이터들을 확인.
두번째로는, 모든 정류장에서 그리고, 모든 데이터들을 축적.
이렇게 두개의 데이터 베이스 중, 두번째의 경우 이렇게 축적된 데이터들을 이용하여, 결과적으로

## Slide 14
연구비 현황
구 분 | 내 역 |  | 단 가 | 회수 (수량,건) | 금 액 |  | 비고
 |  |  |  |  | 현금 | 현물 | 
직접비 | 엔비디아 젯슨 나노 | NVIDIA Jetson Nano Development Kit-B01 | 120000 | 1 | 120000 |  | 
 | 총 액 |  |  |  |  |  | 최대 60,000원/1인